# SendMail - dokumentace k programu

Konfigurační soubor „sendmail.cfg“ musí být uložen v pracovním adresáři programu SendMail.

## Parametry při spuštění

/m:1 – program bude spuštěn a synchronizace proběhne pouze jednou

## Konfigurační parametry

| Parametr | Popis |
| --- | --- |
| SMTP SERVER | Adresa počítače, na kterém běží NCP-SMTP služba |
| SMTP PORT | Port SMTP serveru. Default = 25 |
| TO ADDRESS | Adresa příjemce mailu, podle této adresy a adresy odesílatele se mail zařadí pro zpracování |
| TO NAME | Jméno příjemce |
| FROM ADDRESS | Adresa odesílatele |
| FROM NAME | Jméno odesílatele |
| WORKING DIR | Adresář, který je prohledáván a odesílán na SMTP server |
| SEND DELAY | Prodleva mezi odesláním jednotlivých mailů. Výchozí hodnota je 250. Zadává se v ms. |
| TIMER | Interval opakování prohledávání. Zadává se v ms |
| INIT TIME | V tento čas bude automaticky odeslán na příkaz init, který provede kontrolu synchronizace. Zadává se ve formátu hh:mm |
| MAX FILE SIZE | Maximální velikost odesílaných souborů. Větší soubory nebudou synchronizovány. Hodnota 0 znamená, že budou odeslány všechny soubory. Zadává se v bytech |
| SEARCH MASK | Maska pro prohledávání. Odeslány budou pouze soubory, které masce odpovídají. Zadává se ve formátu masky pro DOS. Zástupný znak * znamená libovolné znaky a znak ? znamená jeden libovolný znak. Může zde být uvedeno více masek, které jsou oddělené znakem ¦ (pipe) |

## Příklad konfiguračního souboru

SMTP SERVER=smtp.provider.cz

SMTP PORT=25

TO ADDRESS=ncp@televize.cz

TO NAME=NCP server

FROM ADDRESS=zakaznik@firma.cz

FROM NAME=Phoebe Centre

WORKING DIR=C:\SendMail\Soubory

SEND DELAY=2000

TIMER=2000

INIT TIME=15:56

MAX FILE SIZE=0

SEARCH MASK=1*.*|2*.pg